## Slide 1
Leitung
Thermostat
Kühlflüssigkeits-pumpe
Kühler
Fehlerquellen
(Bauteile)
&
Auswirkungen
auf das Kühlsystem
Innen
verstopft
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit durch den Kühler ist zu gering. Wärmeabgabe an die Umgebung zu gering.
Dadurch kann zu wenig Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und wird zu hoch.
bleibt permanent geschlossen
bleibt permanent geöffnet
Kühlflüssigkeit zirkuliert nur im kleinen Kühlkreislauf. Überschüssige Wärme kann nicht zum Kühler transportiert und an die Umgebung abgeführt werden. Kühlflüssigkeitstemperatur steigt.
Kühlflüssigkeit zirkuliert permanent über den großen Kühlkreislauf. Wärme wird über den Kühler an die Umgebung abgeführt. Betriebstemperatur des Motors wird nicht oder nur sehr langsam erreicht.
Außen
verschmutzt
Steinschlag /
Undichtigkeit
Verunreinigungen (Laub, Insekten, Staub….) behindern den Luftdurchsatz am Kühler. Dadurch kann die überschüssige Wärme nicht an die Umgebung abgeführt werden.
Kühlflüssigkeit entweicht. Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten.
Wärmetransport ist nicht gewährleistet. Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw. Motor überhitzt.
Kühlflüssigkeit entweicht.
Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten. Wärmetransport ist nicht
gewährleistet.
Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw.
Motor überhitzt.
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit zu gering.
Zu wenig Wärmeaufnahme im Motor und zu geringe Wärmeabgabe am Kühler.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und
wird zu hoch.
Verstopft
Undicht
Undicht
Beschädigtes Pumpenrad
oder lose Welle
Kühlflüssigkeit entweicht.
Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten.
Wärmetransport ist nicht gewährleistet. Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw. Motor überhitzt.
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit zu gering. Zu wenig Wärmeaufnahme im Motor und zu geringe Wärmeabgabe am Kühler.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und wird zu hoch.

## Slide 2
Leitung
Thermostat
Kühlflüssigkeits-pumpe
Kühler
Fehlerquellen
(Bauteile)
&
Auswirkungen
auf das Kühlsystem
Innen
verstopft
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit durch den Kühler ist zu gering. Wärmeabgabe an die Umgebung zu gering.
Dadurch kann zu wenig Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und wird zu . hoch.
bleibt permanent geschlossen
bleibt permanent geöffnet
Kühlflüssigkeit zirkuliert nur im kleinen Kühlkreislauf. Überschüssige Wärme kann nicht zum Kühler transportiert und an die Umgebung abgeführt werden. Kühlflüssigkeitstemperatur steigt.
Kühlflüssigkeit zirkuliert permanent über den großen Kühlkreislauf. Wärme wird über den Kühler an die Umgebung abgeführt. Betriebstemperatur des Motors wird nicht oder nur sehr langsam erreicht.
Außen
verschmutzt
Steinschlag /
Undichtigkeit
Verunreinigungen (Laub, Insekten, Staub….) behindern den Luftdurchsatz am Kühler. Dadurch kann die überschüssige Wärme nicht an die Umgebung abgeführt werden.
Kühlflüssigkeit entweicht. Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten.
Wärmetransport ist nicht gewährleistet. Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw. Motor überhitzt.
Kühlflüssigkeit entweicht.
Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten. Wärmetransport ist nicht
gewährleistet.
Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw.
Motor überhitzt.
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit zu gering.
Zu wenig Wärmeaufnahme im Motor und zu geringe Wärmeabgabe am Kühler.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und
wird zu hoch.
Verstopft
Undicht
Undicht
Beschädigtes Pumpenrad
oder lose Welle
Kühlflüssigkeit entweicht.
Zu geringe Menge an Kühlflüssigkeit im System enthalten.
Wärmetransport ist nicht gewährleistet. Die verbliebene Flüssigkeit wird zu heiß bzw. Motor überhitzt.
Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit zu gering. Zu wenig Wärmeaufnahme im Motor und zu geringe Wärmeabgabe am Kühler.
Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und wird zu hoch.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein